KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PAGRANDUKAS‘‘

Juridinis asmuo. Kodas 191636062,V. Krėvės pr. 58, Kaunas, tel.( 8-37) 314202, 314180

PATVIRTINTA

Kauno lopšelio-darželio

,,Pagrandukas“direktorės

2016-05-24 įsakymu  NR.-63

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS“ MAŽOS VERTĖS IŠORĖS SIENŲ ŠILTINIMO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ  PIRKIMO  SĄLYGOS

TURINYS

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

2. PIRKIMO OBJEKTAS

3.TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

8. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

9. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

PRIEDAI:

1. Pasiūlymo forma. Detali lokalinė sąmata (privaloma).

2. Sutarties projektas.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas‘ (toliau – perkančioji organizacija), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktoriaus 2016-02-23 įsakymu Nr. V-18 patvirtintomis Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis  numato vykdyti išorės sienų šiltinimo paprastojo remonto darbus, vykdant mažos vertės pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu,  Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir pirkimo sąlygomis. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.

1.2. Finansavimas- Kauno miesto savivaldybės  lėšos. Pirkimo tikslas – racionaliai panaudoti tam skirtas lėšas.

1.3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus

dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

1.4. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkančioji organizacija perka  korpuso 2C1b išorės sienų šiltinimo paprastojo remonto darbus. Perkamų darbų savybės nustatytos techninėje specifikacijoje.

2.2. Perkamų darbų apimtys:

| C KORPUSAS FASADŲ, COKOLIO IR PAMATŲ APŠILTINIMO IR APDAILOS DARBAI |
| --- |
| SIENA C1 |
| 1. | Lietvamzdžių ardymas |  | vnt/m | 10 |
| 2. | Išorinių sienų šiltinimas: Šilumos izoliacija “Termoporas” EPS70, b=200 mm, Smeigė EJOT ejotherm NTK Profiliuotis (jungimui su cokoliu) su tinkleliu EJOT „Praktika“ |  | m² | 33 |
| 3. | Langų ir durų angokraščių šiltinimas: Mineralinė vata PAROC FAS 3(linio20), b=30-50 mm (tikslinti montuojant pagal kiekvieną esamą lango ir durų rėmo plotį) |  | m | 47 |
| 4. | Giluminis gruntas “CtT17”; Priemonė prieš pelėsį “Ct99” Klijavimo mišinys „Zs“ Armuotas tinkas . Sistemą sudaro: armavimo mišinys „Zu“ armavimo tinklelis „Caparol Capatect“ 1 sl. Gruntas “Ct16” Silikat – silikoninis tinkas K20 “Ct174” raštas “samanėlė” 2mm frakcija, spalva (žiūr. brėžinius –fasadus | II-III naudojimo kategorija: Aplink duris, ne mažiau kaip 1 m zonoje įrengiama I naudojimo kategorijos sistema (dedami 2 sl. armavimo tinklelio). | m² | 33 |
| 5. | Išorinių palangių demontavimas ir naujų palangių skardinimas, spalva – natūralios spalvos |  | m | 18 |
| 6. | Juodžemio nukasimas prie cokolio |  | m² | 34 |
| 7. | Grunto atkasimas 0,7 m gylyje ir 1,2 m plotyje |  | m³ | 19 |
| 8. | Cokolio įtrūkusių vietų remontavimas (atšokusio tinko nudaužymas, plyšių užtaisymas sandarikliu ir remontiniu skiedikliu). Remontuojamo plyšio storis iki 5 cm | Kai atkasamas gruntas, pagal faktą | Kompl. | 1 |
| 9. | Cokolio ir pamatų šiltinimas: Giluminis gruntas “CtT17”; Priemonė prieš pelėsį “Ct99” Cementinė hidroizoliacija “Cr65” Klijavimo mišinys “Zs” Šilumos izoliacija “Šiloporas” EPS100, b=200 mm Armuotas tinkas. Sistemą sudaro: armavimo mišinys „Zu“; armavimo tinklelis „Caparol Capatect“ 2 sl.; | I naudojamo kategorija (du armavimo tinklo sluoksniai); deklaruojamoji EPS100 vertė (baltas); Po žeme plokštės klijuojamos „taškais“, smeigių naudojimas griežtai draudžiamas. Armuojama visu aukščiu, dedama bituminė hidroizoliacija ir membrana „Korys“ | m² | 27 |
| 10. | Viržeminės cokolio dalies apdaila: Gruntas „Ct16“ Silikat – silikoninis struktūrinis tinkas K20 „Ct174“ raštas „samanėlė“ 2 mm frakcija, spalva (žiūr. brėžinius –fasadus) |  | m² | 13 |
| 11. | Pamatų užpylimas stambiu žvyru Sutankintas gruntas Stambus žvyras, sutankinimo koeficientas 0,98 |  | m³ | 16 |
| 12. | Nuograndos atstatymas juodžemiu atsėjant žolę, suformuojant nuolydį nuo cokolio | Tikslinti pagal faktą. | m² | 34 |
| 13. | Išorės latakų keitimas ir ardymas bei naujos stogo dangos keitimas ties latakais | Kiekį žiūrėti vietoje pagal faktą |  |  |
| SIENA C2 |
| 1. | Lietvamzdžių ardymas |  | vnt/m | - |
| 2. | Išorinių sienų šiltinimas: Šilumos izoliacija “Termoporas” EPS70, b=200 mm, Smeigė EJOT ejotherm NTK Profiliuotis (jungimui su cokoliu) su tinkleliu EJOT „Praktika“ |  | m² | 42 |
| 3. | Langų ir durų angokraščių šiltinimas: Mineralinė vata PAROC FAS 3(linio20), b=30-50 mm (tikslinti montuojant pagal kiekvieną esamą lango ir durų rėmo plotį) |  | m | 21 |
| 4. | Giluminis gruntas “CtT17”; Priemonė prieš pelėsį “Ct99” Klijavimo mišinys „Zs“ Armuotas tinkas . Sistemą sudaro: armavimo mišinys „Zu“ armavimo tinklelis „Caparol Capatect“ 1 sl. Gruntas “Ct16” Silikat – silikoninis tinkas K20 “Ct174” raštas “samanėlė” 2mm frakcija, spalva (žiūr. brėžinius –fasadus) | II-III naudojimo kategorija: Aplink duris, ne mažiau kaip 1 m zonoje įrengiama I naudojimo kategorijos sistema (dedami 2 sl. armavimo tinklelio). | m² | 42 |
| 5. | Išorinių palangių demontavimas ir naujų palangių skardinimas, spalva – natūralios spalvos |  | m | 5 |
| 6. | Betoninių plytelių nuogrindos ardymas prie cokolio |  | m² | 20 |
| 7. | Grunto atkasimas 0,7 m gylyje ir 1,2 m plotyje | Žiūr. detalę. Pamatų ir cokolio šiltinimas | m³ | 12 |
| 8. | Cokolio įtrūkusių vietų remontavimas (atšokusio tinko nudaužymas, plyšių užtaisymas sandarikliu ir remontiniu skiedikliu). Remontuojamo plyšio storis iki 5 cm | Kai atkasamas gruntas, pagal faktą | Kompl. | 1 |
| 9. | Cokolio ir pamatų šiltinimas: Giluminis gruntas “CtT17”; Priemonė prieš pelėsį “Ct99” Cementinė hidroizoliacija “Cr65” Klijavimo mišinys “Zs” Šilumos izoliacija “Šiloporas” EPS100, b=200 mm Armuotas tinkas. Sistemą sudaro: armavimo mišinys „Zu“; armavimo tinklelis „Caparol Capatect“ 2 sl.; | I naudojamo kategorija (du armavimo tinklosluoksniai); deklaruojamoji EPS100 vertė (baltas); Po žeme plokštės klijuojamos „taškais“, smeigių naudojimas griežtai draudžiamas. Armuojama visu aukščiu, dedama bituminė hidroizoliacija ir membrana „Korys“ | m² | 16 |
| 10. | Viržeminės cokolio dalies apdaila: Gruntas „Ct16“ Silikat – silikoninis struktūrinis tinkas K20 „Ct174“ raštas „samanėlė“ 2 mm frakcija, spalva (žiūr. brėžinius –fasadus) |  | m² | 7 |
| 11. | Pamatų užpylimas stambiu žvyru Sutankintas gruntas Stambus žvyras, sutankinimo koeficientas 0,98 |  | m³ | 10 |
| 12. | Nuograndos atstatymas betoninėmis trinkelėmis, suformuojant nuolydį nuo cokolio: Betoninės plytelės, stačiakampės 500x500x60 | Kurios betoninės trinkelės yra sutrūkusios keisti naujomis. Tikslinti pagal faktą. Jei yra dalis atkasto pločio juodžemis atstatyti pagal faktą atsėjant žolę. | m² | 20 |
| 13. | Parapeto apskardinimas – skarda cinkuota |  | m | 13,80 |
| SIENA C3 |
| 1. | Lietvamzdžių ardymas |  | vnt/m | 10 |
| 2. | Išorinių sienų šiltinimas: Šilumos izoliacija “Termoporas” EPS70, b=200 mm, Smeigė EJOT ejotherm NTK Profiliuotis (jungimui su cokoliu) su tinkleliu EJOT „Praktika“ |  | m² | 29 |
| 3. | Langų ir durų angokraščių šiltinimas: Mineralinė vata PAROC FAS 3(linio20), b=30-50 mm (tikslinti montuojant pagal kiekvieną esamą lango ir durų rėmo plotį) |  | m | 43 |
| 4. | Giluminis gruntas “CtT17”; Priemonė prieš pelėsį “Ct99” Klijavimo mišinys „Zs“ Armuotas tinkas . Sistemą sudaro: armavimo mišinys „Zu“ armavimo tinklelis „Caparol Capatect“ 1 sl. Gruntas “Ct16” Silikat – silikoninis tinkas K20 “Ct174” raštas “samanėlė” 2mm frakcija, spalva (žiūr. brėžinius –fasadus) | II-III naudojimo kategorija: Aplink duris, ne mažiau kaip 1 m zonoje įrengiama I naudojimo kategorijos sistema (dedami 2 sl. armavimo tinklelio). | m² | 29 |
| 5. | Išorinių palangių demontavimas ir naujų palangių skardinimas, spalva – natūralios spalvos |  | m | 15 |
| 6. | Betoninių plytelių nuogrindos ardymas prie cokolio |  | m² | 22 |
| 7. | Grunto atkasimas 0,7 m gylyje ir 1,2 m plotyje | Žiūr. detalę. Pamatų ir cokolio šiltinimas | m³ | 13 |
| 8. | Cokolio įtrūkusių vietų remontavimas (atšokusio tinko nudaužymas, plyšių užtaisymas sandarikliu ir remontiniu skiedikliu). Remontuojamo plyšio storis iki 5 cm | Kai atkasamas gruntas, pagal faktą | Kompl. | 1 |
| 9. | Cokolio ir pamatų šiltinimas: Giluminis gruntas “CtT17”; Priemonė prieš pelėsį “Ct99” Cementinė hidroizoliacija “Cr65” Klijavimo mišinys “Zs” Šilumos izoliacija “Šiloporas” EPS100, b=200 mm Armuotas tinkas. Sistemą sudaro: armavimo mišinys „Zu“; armavimo tinklelis „Caparol Capatect“ 2 sl.; | I naudojamo kategorija (du armavimo tinklosluoksniai); deklaruojamoji EPS100 vertė (baltas); Po žeme plokštės klijuojamos „taškais“, smeigių naudojimas griežtai draudžiamas. Armuojama visu aukščiu, dedama bituminė hidroizoliacija ir membrana „Korys“ | m² | 17 |
| 10. | Viržeminės cokolio dalies apdaila: Gruntas „Ct16“ Silikat – silikoninis struktūrinis tinkas K20 „Ct174“ raštas „samanėlė“ 2 mm frakcija, spalva (žiūr. brėžinius –fasadus) |  | m² | 7 |
| 11. | Pamatų užpylimas stambiu žvyru Sutankintas gruntas Stambus žvyras, sutankinimo koeficientas 0,98 |  | m³ | 11 |
| 12. | Nuograndos atstatymas betoninėmis trinkelėmis, suformuojant nuolydį nuo cokolio: Betoninės plytelės, stačiakampės 500x500x60 | Kurios betoninės trinkelės yra sutrūkusios keisti naujomis. Tikslinti pagal faktą. Jei yra dalis atkasto pločio juodžemis atstatyti pagal faktą atsėjant žolę. | M² | 22 |
| 13. | Išorės latakų keitimas ir ardymas bei naujos stogo dangos keitimas ties latakais | Kiekį žiūrėti vietoje pagal faktą |  |  |
| SIENA C4 |
| 1. | Lietvamzdžių ardymas |  | vnt/m | - |
| 2. | Išorinių sienų šiltinimas: Šilumos izoliacija “Termoporas” EPS70, b=200 mm, Smeigė EJOT ejotherm NTK Profiliuotis (jungimui su cokoliu) su tinkleliu EJOT „Praktika“ |  | m² | 42 |
| 3. | Langų ir durų angokraščių šiltinimas: Mineralinė vata PAROC FAS 3(linio20), b=30-50 mm (tikslinti montuojant pagal kiekvieną esamą lango ir durų rėmo plotį) |  | m | 21 |
| 4. | Giluminis gruntas “CtT17”; Priemonė prieš pelėsį “Ct99” Klijavimo mišinys „Zs“ Armuotas tinkas . Sistemą sudaro: armavimo mišinys „Zu“ armavimo tinklelis „Caparol Capatect“ 1 sl. Gruntas “Ct16” Silikat – silikoninis tinkas K20 “Ct174” raštas “samanėlė” 2mm frakcija, spalva (žiūr. brėžinius –fasadus) | II-III naudojimo kategorija: Aplink duris, ne mažiau kaip 1 m zonoje įrengiama I naudojimo kategorijos sistema (dedami 2 sl. armavimo tinklelio). | m² | 42 |
| 5. | Išorinių palangių demontavimas ir naujų palangių skardinimas, spalva – natūralios spalvos |  | m | 5 |
| 6. | Betoninių plytelių nuogrindos ardymas prie cokolio |  | m² | 20 |
| 7. | Grunto atkasimas 0,7 m gylyje ir 1,2 m plotyje | Žiūr. detalę. Pamatų ir cokolio šiltinimas | m³ | 12 |
| 8. | Cokolio įtrūkusių vietų remontavimas (atšokusio tinko nudaužymas, plyšių užtaisymas sandarikliu ir remontiniu skiedikliu). Remontuojamo plyšio storis iki 5 cm | Kai atkasamas gruntas, pagal faktą | Kompl. | 1 |
| 9. | Cokolio ir pamatų šiltinimas: Giluminis gruntas “CtT17”; Priemonė prieš pelėsį “Ct99” Cementinė hidroizoliacija “Cr65” Klijavimo mišinys “Zs” Šilumos izoliacija “Šiloporas” EPS100, b=200 mm Armuotas tinkas. Sistemą sudaro: armavimo mišinys „Zu“; armavimo tinklelis „Caparol Capatect“ 2 sl.; | I naudojamo kategorija (du armavimo tinklosluoksniai); deklaruojamoji EPS100 vertė (baltas); Po žeme plokštės klijuojamos „taškais“, smeigių naudojimas griežtai draudžiamas. Armuojama visu aukščiu, dedama bituminė hidroizoliacija ir membrana „Korys“ | m² | 16 |
| 10. | Viržeminės cokolio dalies apdaila: Gruntas „Ct16“ Silikat – silikoninis struktūrinis tinkas K20 „Ct174“ raštas „samanėlė“ 2 mm frakcija, spalva (žiūr. brėžinius –fasadus) |  | m² | 7 |
| 11. | Pamatų užpylimas stambiu žvyru Sutankintas gruntas Stambus žvyras, sutankinimo koeficientas 0,98 |  | m³ | 10 |
| 12. | Nuograndos atstatymas betoninėmis trinkelėmis, suformuojant nuolydį nuo cokolio: Betoninės plytelės, stačiakampės 500x500x60 | Kurios betoninės trinkelės yra sutrūkusios keisti naujomis. Tikslinti pagal faktą. Jei yra dalis atkasto pločio juodžemis atstatyti pagal faktą atsėjant žolę. | m² | 20 |
| 13. | Parapeto apskardinimas – skarda cinkuota |  | m | 13,80 |

2. BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS.

Statinio pavadinimas:  Pastatas – darželis (1C2b), V.Krėvės pr. 58, Kaunas

Statytojas (užsakovas): Kauno lopšelis  - darželis “Pagrandukas”, kodas 191636062,

V.Krėvės pr. 58, Kaunas

Projektuotojas:             Mindaugas Padelskas, Romainių g. 97, Kaunas

Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 019384

Statybos finansavimo šaltiniai:

Projekto rengimo pagrindas: projekto rengimo pagrindas yra projektavimo rangos sutartis ir projektavimo užduotis. Techninis projektas parengtas vadovaujantis LR Statybos įstatymu, statybos norminiais dokumentais ir kitais LR teisės aktais.

Projektavimo etapai (stadijos).  Statinio paprastojo remonto supaprastintas projektas.

Statybos darbų  rūšis. Paprastasis remontas.

Statybos paskirtis. Statinių grupės paskirtis: mokslo.

Statinių kategorija. Pastatas 1C2b priskiriamas ypatingos svarbos kategorijai.

TRUMPA STATYBOS SKLYPO CHARAKTERISTIKA.

Sklypo kadastrinis adresas: 1901/0087:19.

Pagrindinė tikslinė žemės paskirtis : kita.

Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.

Žemės sklypo plotas: 0,9537 ha.

Specialios naudojimo sąlygos:

- elektros linijų apsaugos zonos;

- saugotini želdiniai, augantys miesto žemėje;

- šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

- vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

- ryšių linijų apsaugos zonos.

Sklypo padėtis gretimybių atžvilgiu, transporto tinklas. Darželio teritorija atskira – autonominė su atskira įvaža iš V.Krėvės pr.

Šalia sklypo esantis užstatymas. Šiaurės vakarinė ir pietvakarinė sklypo dalis ribojasi su mokyklų žemės sklypais, Šiaurės rytinė ir pietrytinė sklypo dalis ribojasi su gyvenamųjų namų kvartalais.

Teritorijos reljefas. Sklypo reljefas lygus.

Sanitarinė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra gera. Sklype nėra aplinkai kenksmingų medžiagų, šiukšlių, kenksmingų atliekų, nevykdomi kenksmingi žmonių sveikatai ir aplinkai procesai. Gretimose teritorijose taip pat nėra kenksmingo lygio taršos ir triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.

REMONTUOJAMO PASTATO 1C2b PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS.

Kadastriniai duomenys. Pastato unikalus Nr.: 1997-1011-0012:

- pastato bendras plotas – 1752,98 m²;

- pagrindinis plotas – 1016,24 m²;

- plotas bruto – 2129,00 m²;

- užstatytas plotas – 1370,00 m²;

- pastato tūris – 7928,00 m³;

- pastato aukštų skaičius – 2;

- žmonių skaičius pastate < 100.

Pastato konstrukcijos.

Pamatai – betono.

Rūsio sienos – monolitinis betonas.

Perdangos – gelžbetoninės. Lauko sienos – gelžbetonio plokštės.

Stogo konstrukcija – gelžb. sutapdintas.

Sutapdinto stogo danga – ruloninė (renovuota ).

Langai - plastikiniai  su dviejų kamerų stiklo paketu (pakeisti ).

Lauko durys – plastikinės su stiklo paketais (pakeista).

Fasadų apdaila.

Sienos – gelžbetonio plokštės, dažytos.

Cokolis – tinkuotas.

PAGAL STATYTOJO TECHNINĘ UŽDUOTĮ PLANUOJAMI PAPRASTOJO REMONTO DARBAI.

Prieš pradedant statybos darbus įrengiamos medžiagų, įrengimų saugojimo ir atliekų rūšiavimo ir saugojimo aikštelės. Numatomos žmonių, esančių remontuojamo pastato aplinkoje statybos darbų vykdymo metu,  saugos priemonės ir sumontuojami atitinkami įrenginiai apsaugai nuo galimo statybos proceso neigiamo poveikio žmonių saugai ir sveikatai. Rekomenduojama pastato remontą baigti ir sutvarkyti teritoriją iki 2016-09-01, kitu atveju privalu numatyti papildomas priemones statybos aikštelės apsaugai nuo galimo vaikų patekimo.

1. IŠORĖS SIENŲ ŠILTINIMAS

Nuimamas palangių skardinimas (langai nekeičiami, pakeisti).

Apskardinami įėjimų į pastato pirmą aukštą  stogeliai.

Naujai skardinamas sienų parapetas.

Naujai pertvarkomi lietvamzdžiai juos atitraukiant  pagal esamą situaciją bei stogo dalies ties latakais keitimas.

Sienos ir langų bei durų angokraščiai apšiltinami iš lauko pusės mineralinė vata PAROC FAS 3 (Linio 20), b=30-50mm (tikslinti montuojant pagal kiekvieną esamą durų rėmo plotį) . Sienų apšiltinimui naudojama šilumos izoliacija „Termoporas“  = 20 cm langų.

Sienos šiltinamos iš lauko pusės šilumos izoliacija „Termoporas“  plokštėmis su struktūrinio tinko apdaila.   Durų bei langų angokraščiai apšiltinami mineralinė vata PAROC FAS 3 (Linio 20)su struktūrinio tinko apdaila.

Palangės apskardinamos cinkuota skarda. Skardos spalva – natūralios spalvos. Pastato šiltinimas atliekamas vadovaujantis gamintojo instrukcija ir šiltinimo technologija. Lietaus vandens nuvedimo sistema koreguojama po lauko sienų apšiltinimo.

2. COKOLIO ŠILTINIMAS

Cokolis šiltinamas putų polistireno plokštėmis su struktūrinio tinko apdaila,  pamatas (cokolis po žeme) h=70 cm taip pat putų polistireno plokštėmis, vertikalų paviršių aptaisant vandeniui nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis dangomis (žr. šiltinimo detales). Apšiltinant pamatą pažeistų esamų dangų vietoje atstatomos prieš tai buvusios dangos (suskilusios plytelės keičiamos analogiškomis).

3. TERITORIJOS SUTVARKYMAS STATYBOS ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

Vykdant pastato remonto darbus susidarančios nekenksmingos atliekos rūšiuojamos ir sandėliuojamos statybos aikštelėje numatytose vietose arba iškarto išvežamos į sąvartynus ar atliekų perdirbimo įmones. Kenksmingų ar pavojingų aplinkai atliekų nenumatoma. Susidariusios atliekos tvarkomos LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Baigiant statybą statybos teritorija sutvarkoma ir išvaloma.

4. GAISRINĖ SAUGA, HIGIENA

Projektavimo užduotyje pastato 1C2b paprastojo remonto supaprastinto projekto parengimui numatyti šie pastato paprastojo remonto darbai:

- išorės sienų šiltinimas – sienas apšiltinti 20 cm putų polistirenu, apdaila – struktūrinis tinkas. Cokolio apšiltinamas = 20 cm  putų polistireno plokštėmis, apdaila - kokybiškas tinkas;

Šie paprastojo remonto darbai pastato gaisrinei saugai įtakos neturi ir esamos padėties nekeičia. Pastato laikančiosios konstrukcijos bei evakuaciniai keliai nekeičiami, gaisrui sprogimui pavojingos medžiagos nenaudojamos.

Higienos sąlygos pastate ir aplinkoje šiuo projektu gerinamos:

- darželio patalpose nėra grėsmės žmonių sveikatai dėl kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos, nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo, statinio konstrukcijų ar statinio vidaus drėgmės.

- apšiltinamos pastato 1C2b lauko sienos užtikrins reikiamą temperatūrinį režimą ir kitų HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas" reikalavimų įgyvendinimą.

Projekto vadovas						Mindaugas Padelskas

3. Norminių dokumentų, kuriais vadovautAsI rengiant projektą ir kuriais privalu vadovautis vykdant statybą, sąrašas

Atliekant statybos – montavimo darbus, perkant medžiagas, gaminius ir įrengimus vadovautis statybos normomis ir taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie yra LR aplinkos ministerijos aprobuotoje LR galiojančių statybos verslą tvarkančių aktų ir normatyvinių dokumentų rodyklėje.

BENDRŲJŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ, KURIAIS PRIVALOMA VADOVAUTIS,  SĄRAŠAS:

- LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS

- LR APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMAS

- LR ŽMONIŲ SAUGOS DARBE ĮSTATYMAS

- LR CIVILINIS KODEKSAS

STR 1.01.04:2002 	“Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir “CE” ženklinimas”

STR 1.01.05:2007 	“Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”

STR 1.01.06:2002	“Ypatingi statiniai”

STR 1.01.08:2002	“Statinio statybos rūšys”

STR 1.01.09:2003	“Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį”

STR 1.02.06:2007 	“Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų

pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas”

STR 1.02.07:2004	“Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės vadovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės”.

STR 1.03.02:2002	“Statybos produktų atitikties deklaravimas”

STR 1.03.03:2002	“Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas”

STR 1.04.02:2004	“Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai”

STR 1.05.06:2005	“Statinio projektavimas”

STR 1.05.08:2003	“Statinio projekto architektūrinės ir konstruktyvinės dalių brėžinių

braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai”

STR 1.06.03:2002	“Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė”

STR 1.07.01:2002	“Statybos leidimas”

STR 1.08.02:2002	“Statybos darbai”

STR 1.09.04:2007	“Statinio projekto vykdymo priežiūra”

STR 1.09.05:2002	“Statinio statybos techninė priežiūra”

STR 1.11.01:2002	“Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka”

STR 1.14.01:1999	“Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka”

STR 1.12.07:2004	“Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas”

STR 2.01.01(1):1999	“Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas”

STR 2.01.01(2):1999	“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”

STR 2.01.01(3):1999	“Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”

STR 2.01.01(4):1999	“Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

STR 2.01.01(5):1999	“Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo”

STR 2.01.01(6):1999	“Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas”

STR 2.01.07:2003	“Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo”

STR 2.01.10:2007	“Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos”

STR 2.02.02:2004	“Visuomeninės paskirties statiniai”

STR 2.03.01:2001	“Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”

STR 2.05.13:2004	“Statinių konstrukcijos grindys”

STR 2.05.02:2001         “Statinių konstrukcijos. Stogai”

STR 2.05.20:2006	“Langai ir išorinės įėjimo durys”

STR 2.09.02:2005	“Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”

STR 2.09.04:2008   	“Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui”

STR 2.05.01:2005	“Pastatų atitvarų šiluminė technika”

STR 3.01.01:2002 	“Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka”

STR 2.05.07:2005	“Medinių konstrukcijų projektavimas”

LST 1516:1998	“Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.”

HN 21:2005	“Bendrojo lavinimo mokyklos higienos normos ir taisyklės”

HN 33-1-2007 	“Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”

HN 35-2007	“Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore”

HN 42-2004	“Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas”.

| ATESTATO NR. | ARCH. MINDAUGAS PADELSKAS INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA NR. 019384 | OBJEKTAS pastato - DARŽELIO (1C2B),V.KRĖVĖS PR. 58, KAUNE, paprastojo remonto SupaprastintAS projektAS. |
| --- | --- | --- |
| A 1196 | P.V. | M.Padelskas |  |  | PAVADINIMAS BENDRIEJI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI | LAIDA |
| A 1196 | P.D.V | M.Padelskas |  |  |  | 0 |
| STADIJA | STATYTOJAS: KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS “PAGRANDUKAS” | ŽYMUO | LAPAS | LAPŲ |
| TP |  | N – 04 – 24 - TP | 2 | 2 |

4. BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (TS-1)

BENDROSIOS PASTATO STATYBOS DARBŲ, GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ

IR ĮRENGIMŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, TAIP PAT NURODYMAI PROJEKTAVIMUI, DARBŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMUI IR PASKESNEI PASTATO EKSPLOATACIJAI.

Projekto techninių specifikacijų taikymas

Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techninių specifikacijų parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

Rangos sutartis bendru atveju negali prieštarauti projekto numatomoms sąlygoms ir nurodymams.

Jei atlikti supaprastinto paprastojo remonto projekto keitimai, papildymai ar taisymai, projektas turi būti keičiamas. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas.

Kai keičiami paprastojo remonto supaprastinto projekto sprendiniai atliktiems  Projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti Statytojas. Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Statybos aikštelė

Statybos sklypas (baras) bus perduotas Rangovui tokioje būklėje, kokioje ji bus sutarties pasirašymo dieną.

Rangovas pateikia paraiškas laikinoms sąlygoms el. energijai, vandeniui, ryšių paslaugomis gauti.

Dokumentai ir nurodymai, kuriems turi atitikti vykdomi darbai

Visi darbai turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikos normas, standartus ir techninius reglamentus.

Naujausias projektinės dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas šiam projektui,

turi būti laikomas, kaip ir naudojamas, statybos aikštelėje, statybos bei susirinkimų metu.

Papildomi nurodymai specifikajoms ir brėžiniams:

Institucijų, konsultantų, specialistų ir techninės priežiūros inžinierių nurodymai;

Gamintojų ir medžiagų tiekėjų nurodymai;

Specialiųjų darbų vykdytojų nutarimai;

Techninės priežiūros vykdytojų nurodymai, pateikti statybos darbų žurnale, kuris turi būti laikomas statybos vietoje ir pateikiamas techninės priežiūros vykdytojams pareikalavus.

Darbų vykdymo organizavimas

Rangovas turi gauti statytojo sutikimą prieš darbų pradžią. Darbai vykdomi, suderinus su užsakovu darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos.

Pagrindinis rangovas privalo siūlyti subrangovines organizacijas ir gauti statytojo pritarimą.

Visi klausimai susiję su statybos darbais, turi būti išspręsti prieš darbų vykdymą.

Už darbų saugą, darbininkų sanitarines - higienines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas ir darbų organizavimą bendru atveju atsako rangovas.

Darbų vykdymas

Darbus gali vykdyti tik įregistruotos įmonės ir apmokyti specialistai.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai. Statinio statybos specialiųjų darbų vadovu gali būti nustatyta tvarka atestuotas fizinis asmuo, specialistas, turintis statybos ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą. Statinio statybos bendrųjų darbų vadovu gali būti nustatyta tvarka atestuotas fizinis asmuo, specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą.

Statinio statybos vadovo bei statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 1.02.06:2002.

Darbų priežiūrą vykdo statytojo pasirinktas techninis prižiūrėtojas.

Demontuojamų įrengimų ir medžiagų tolimesnis panaudojimas ir išvežimas vykdomas pagal rangos sutartį ir tik leidus statytojui.

Darbų vykdymo eigą nurodo techninės specifikacijos arba nustato rangovas, suderinęs su statytoju ir techniniu prižiūrėtoju.

Rangovas turi išsiaiškinti vamzdynų, kabelių ar kitų inžinerinių komunikacijų, priklausančių komunalinėms žinyboms ar kitoms instancijoms, paklojimo vietas statybos aikštelėje prieš darbų vykdymą.

Statybos metu būtina apsaugoti įrengiamą konstrukciją nuo kritulių.

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo statybų metu.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis,

Gaminiais bei įrengimais, kurie naudojami šioje statyboje.

Medžiagų kokybės reikalavimai

Rangos konkurso pasiūlymams turi būti nurodomos konkrečios medžiagos, pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

Statybos metu, neleidžiama keisti medžiagų, gaminių ar įrengimų kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlyme.

Esant nenumatytoms aplinkybėms, kai keitimas neišvengiamas, statytojui pateikiamas raštiškas prašymas, paaiškinantis keitimo priežastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminių, medžiagų ir įrengimų techninės charakteristikos geresnės už keičiamų, nežemesnė jų kaina. Gaunamas raštiškas statytojo ir techninio prižiūrėtojo sutikimas. Keitimas atliekamas pagal rangos sutartyje nustatytą procedūrą.

Visos medžiagos turi atitikti jų kokybės reikalavimų kompleksą, nurodytą dokumentacijoje.

Visos medžiagos, jų įpakavimas ar jų pristatymo dokumentas turi turėti nurodymus, kuriais remiantis gali būti nustatyti jų rodikliai, arba ta pati informacija privalo būti pateikta kokiais nors kitais būdais.

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importiniams turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės gamintojos paruošti standartai.

Medžiagų likučiai neturi būti naudojami statyboje.

Šilumą izoliuojančių medžiagų drėgnumas neturi viršyti RSN 143-92 eksploatacijos sąlygomis nustatyto dydžio.

Medžiagų tiekimas ir sandėliavimas

Visos, atvežamos į statybą, medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas, su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Medžiagų įpakavimas turi turėti parodymus apie jo turinį.

Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė, taip pat laikantis sandėliavimo reikalavimų kiekvienai medžiagai, gaminiui ar įrengimui.

Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų, neatitinkančių užsakymams, pareiškiamos raštu pretenzijos tiekėjams.

Medžiagų pavyzdžiai, kurie objekto statybos metu pateikiami patvirtinimui gauti, pažymėti statybiniuose brėžiniuose ar specialiose techninėse specifikacijose. Pavyzdžiai laikomi statybinėje aikštelėje tol, kol tie statybos darbai priduodami.

Už savalaikį medžiagų tiekimą, tiekiamų medžiagų kokybę ir tinkamą sandėliavimą atsako rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Statybinė įranga

Visa įranga, mašinos ir papildomi įrengimai turi būti atitinkami ir privalo tenkinti medžiagų naudojimo procesus bei darbo saugumui keliamus reikalavimus.

Įranga ir t. t., kuri nuolat bus naudojama statyboje, turi būti atskirai aptarta su statytoju.

Darbų vykdymas ir perdavimas priėmimui

Atskiri darbų etapai perduodami užsakovo atstovui, tarpininkaujant techninės priežiūros vykdytojams, raštiškai gavus jų pritarimą darbų atlikimo kokybei.

Išbandymai ir bandiniai

Patikrinimų ir išbandymų laikas ir vieta turi būti sutartas su kitomis pageidaujančiomis dalyvauti grandimis.

Turi būti užtikrintas priėjimas prie išbandymų vietos.

Turi būti pasirūpinta visais reikalingais įrankiais ir dokumentais.

Darbų užbaigimas

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuota pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai.

Visais atvejais turi būti numatyta (įskaičiuota į rangovo teikiamo pasiūlymo kainą) remonto metu pažeistų (išardytų) konstruktyvų atstatymas iki tokio pačio kokybinio lygio, koks buvo iki darbų vykdymo pradžios.

Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

Darbai turi būti priduoti statytojo paskirtai/ sudarytai komisijai.

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi būti nurodyti apžiūros metu, nurodant broko vietą, jo tipą, veiklą reikalingą trūkumus ištaisyti bei ploto, kurį reikia ištaisyti dydį.

Tuo atveju, jei brokas atsirado dėl drėgmės, vibracijos, sujudinimo ar kitų panašių laikinų priežasčių, turi būti pašalinta ta priežastis.

Baigtos statybos atidavimas naudoti įforminamas aktu.

Rangovas paruošia ir perduoda Statytojui pastato suremontuotos dalies išpildomąją dokumentaciją, eksploatavimo instrukcijas ir garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Garantinis laikotarpis

Garantinį laikotarpį nustato statytojo ir rangovo sutartis.

Garantinis laikotarpis negali būti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymais.

Garantinio laikotarpio metu pastebėtos visos klaidos, trūkumai ir defektai turi būti ištaisyti.

ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS

Bendroji dalis

Sienų šiltinimo iš išorės sistema turi šiuos privalumus:

pašalinami dažniausiai pasitaikantys sienų defektai (pratekėjimai, peršalimai, prapūtimai);

užtikrinamas optimalus tokiu būdu apšiltintos sienos temperatūros ir drėgmės režimas;

Dirbant reikia atkreipti dėmesį, kad visos medžiagos (gruntai, tinkai ir pan.) būtų tos pačios šiltinimo sistemos ir turėtų sertifikatus, patvirtinančius atsparumą šalčio bei drėgmės poveikiui ir reikalaujamą nepralaidumą vandeniui bei pralaidumą garui.

Šiltinant pastato sienas laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų:

vykdant darbus, turi būti laikomais pasirinktos technologijos reikalavimų;

pasirinkta šiltinimo sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojančius priešgaisrinius ir sanitarinius - higieninius reikalavimus;

pirmo aukšto šiltinimo apdailiniam sluoksniui turi būti naudojamos medžiagos atsparios smūgiams ir kitiems mechaniniams poveikiams.

visi horizontalūs paviršiai (karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos) padengiami korozijai atsparia skarda.

Šilumos izoliacinio sluoksnio storis priimamas pagal užsakovo pateiktą užduotį projektavimui: lauko sienų apšiltinimui  - 200 mm storio putų polistireno plokštės, cokoliui -  200 mm storio putų polistireno plokštės, durų bei langų angokraščiai apšiltinami mineralinė vata PAROC FAS 3 (Linio 20)

Medžiagos

Šilumos izoliacija:

Sertifikuotas putų polistirenas su antipireniniais priedais, skirtas išorinėms sienoms ir cokliui šiltinti; ʎ = 0.033-0.04 W/mK, durų bei langų angokraščiai apšiltinami mineralinė vata PAROC FAS 3 (Linio 20)

Kitos medžiagos:

1) armavimas - PVC tinklelis, suklijuotas specialiais klijais;

2) klijai, glaistas, gruntas, apdaila - šių sluoksnių skaičius skirtingose sistemose skiriasi; sistemos kaina susijusi su spalva ir paviršiaus faktūra.

Paviršiaus paruošimas:

1. Paviršius turi būti lygus (nelygumai ne didesni kaip 6 mm), tvirtas, švarus ir sausas.

2. Kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu.

3. Didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi.

Darbų atlikimas

1. Izoliacinės plokštės turi tenkinti joms keliamus reikalavimus.

2. Izoliacinės plokštės montuojamos nuo sienos apačios, nuo laikinos arba pastovios atramos. Cokolinis profilis gali būti tvirtinamas mūrvinėmis kas 25 cm. Profilis sujungiamas specialiai tam skirtomis sujungimo detalėmis arba padarant iškarpą ir užtvirtinant kniede.

3. Izoliacinės plokštės tvirtinamos klijais ir mechaniniais ankeriais; izoliacinės plokštės klijuojamos tiksliai suleidžiant, tarp jų negali būti tarpų. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte medžiaga. Į sujungimus negali patekti klijų, kad neatsirastų šalčio tiltų. Taip pat negalima kraštų aptepti klijais.

Pažeista ar nekokybiška šilumos izoliacija nenaudojama; plokščių eilės turi persidengti ne mažiau kaip vienu trečdaliu savo ilgio (pločiu).

4. Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigės) turi atitikti naudojamos šiltinimo sistemos specifikaciją; fiksavimo smeigių kiekis 4-10 vnt/m², priklausomai nuo pastato aukščio; fiksavimo smeigės turi būti tokio ilgio, kad gerai įsitvirtintų pagrinde. Betono, blokų ar plytų sienoje skylės gylis turi būti ne mažesnis kaip 35 mm. Normaliai skylei išgręžti optimalus grąžto skersmuo turi būti +0,5 mm (ne mažiau +0,3 mm ir ne daugiau +0,8 mm); grąžto ilgis lygus skylės gyliui plius 20 mm. Instaliuotos fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo vietose, o pagrindas išlikti nesuskaldytas.

5. Izoliacinės medžiagos juostos plotis užbaigimuose (pvz. angokraščiuose ir pan.) negali būti mažesnis kaip 0,6 m.

6. Angokraščiai turi atitikti galiojančius priešgaisrinius reikalavimus. Apipjausčius nereikalingą izoliacinę medžiagą aplink angokraščius, kampai papildomai sutvirtinami priklijuojant aliuminio profilio kampą su tinkleliu.

7. Sutvirtinus kampus, palangė įstatoma taip, kad atlaikytų vėjo gūsius ir apsaugotų nuo kritulių.

8. Klijavimui naudojami sausi, gamykloje fasuoti klijai. Ant pakuotės turi būti gaminio pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo instrukcija. Klijai paruošiami pagal gamintojo nurodymus rankiniu "mikseriu" arba priverstinio maišymo maišykle, maišant juos su švariu vandeniu.

Ant dar šviežio klijinio skiedinio horizontaliai arba vertikaliai klojamas armavimo tinklelis. Visi jo kraštai turi būti perkloti mažiausiai 10 cm. Ant kampų papildomai uždedama maždaug 10 cm pločio armatūrinio tinklelio juosta. Ji gali būti uždedama dar prieš dengiant klijinį skiedinį. Prieš tinkuojant dekoratyviniu tinku klijinis skiedinys išlyginamas. Pro jį turi nesimatyti armavimo tinklelis. Ties durų ir langų kampais įžambiai uždedamos apie 40 cm ilgio ir 25 cm pločio armavimo tinklelio juostos.

9. Išdžiūvęs armatūros sluoksnis rankiniu arba mašininiu būdu padengiamas apdailiniu tinku.

FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI

Palangių apskardinimas.

Išorės palangės įrengiamos iš korozijai atsparios cinkuotos skardos natūralios spalvos ne plonesnės kaip 0,55 mm skardos.

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5°, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-40 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm. Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos.

Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų, skardos palangėms užlenkiami kraštai. Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų.

| Diplomas Nr. | ARCH. MINDAUGAS PADELSKAS INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA NR. 019384 | pastato - DARŽELIO (1C2B),V.KRĖVĖS PR. 58, KAUNE, paprastojo remonto SupaprastintAS projektAS | LAIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |
| A 1196 |  | M.Padelskas |  |  | TS-1 | LAPAS | LAPŲ |
| A 1196 |  | M.Padelskas |  |  |  | 7 | 7 |

2.3. Darbai turi būti atlikti iki 2016 metų rugpjūčio 31d. nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų atlikimo vieta-   V. Krėvės pr. 58, Kaunas.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1.Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas (originalas arba patvirtinta kopija), patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. |
| 3.1.2. | Tiekėjas yra registruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. (statinių kategorijos: ypatingi statiniai); | Pateikiama Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo tiekėjo parašu ir antspaudu patvirtinta kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (projektavimas, inžinerinių statinių statyba) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. |
| 3.1.3. | Tiekėjas turi pasiūlyti tinkamą kvalifikaciją turinčius specialistus, iš kurių: - bent 1 specialistą, statybos darbų vadovą, turintį teisę atlikti pareigas statinių grupėje: ypatingų statinių statybos darbams, turintį statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą | Pateikiamas siūlomų specialistų sąrašas ir jų kvalifikacijos atestatų, pažymėjimų, kitų dokumentų, patvirtinančių jų kvalifikaciją, tinkamai patvirtintos kopijos. |
| 3.1.4. | Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. | Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. |

PASTABA:

Dokumentų kopijos yra tvirtinamos rangovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir anspaudą (jei turi).

- 3.2.Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2. ir 3.1.3. punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

- 3.3.Jei rangovas pateikia konkursinį pasiūlymą, kuriame numatytas subrangovas, rangovas privalo užtikrinti, kad visi jo pasirinkti subrangovai atitiktų 3.1. punkto reikalavimus ir turėtų teisę verstis ta veikla, dėl kurios yra sudaryta subrangos sutartis.

3.4. Jei rangovas pirkimo sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subrangovus, perkančioji organizacija reikalauja pasiūlyme juos nurodyti. Tokiu atveju pasiūlymo formoje (1 priedas) tiekėjas nurodo, kokius subrangovus, ir kokiai pirkimo daliai (nurodyti darbų pavadinimą ir apimtis procentais bendroje darbų apimtyje) atlikti jis ketina subrangovus pasitelkti.

3.5. Subrangos sutartis nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir perkančiosios organizacijos. Tiekėjas atsako už subrangovo, jų ekspertų, atstovų ir darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats ar jo ekspertai, atstovai ar darbuotojai.

3.6.Tikslinant kvalifikacijos duomenis, rangovas negali nurodyti kitų subrangovų, nei buvo nurodyti jo pasiūlyme, arba, jei pasiūlyme nebuvo nurodyta, kad sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai, juos nurodyti.

- 3.7.Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- 4.1.Pateikdamas pasiūlymą, rangovas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

- 4.2. Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą  išorės sienų šiltinimo paprastojo remonto darbų apimtį.

- 4.3. Rangovas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei rangovas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima.

4.4. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

- 4.5. Pasiūlymo kaina turi būti pateikiama elektroniniu būdu.

4.6. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

- 4.7. Pasiūlymą pateikti iki 2016 m. birželio 10 dienos 12.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) Vėliau gauti pasiūlymai nepriimami.

4.8. Pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroninėmis priemonėmis pateiktų dokumentų visuma:

4.8.1. užpildytas pasiūlymas, pagal pateiktą formą, nurodant tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigas, vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, elektroninius paštus darbuotojų, kurie įgalioti palaikyti ryšius su lopšeliu-darželiu „Pagrandukas“ ir gauti iš jų su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus (1 priedas).

4.8.2. CVP IS lange  darbų kainos pateikiamos eurais. Į darbų  kainą įeina visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos.

- 4.9. Pateikdamas pasiūlymą, rangovas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui

- 4.10. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, projektinių sprendinių detalizavimo laipsnį pasirenka pats, tačiau jis turi būti pakankamas, kad  būtų galima parengti orientacinius sąmatinius skaičiavimus, medžiagų ir darbų kiekių sąrašus ir kitus ekonominius skaičiavimus.

- 4.11.Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, rangovui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais taip pat negali būti laikoma siūlomos prekės gamintojo, paslaugos tiekėjo, prekės modelio pavadinimas, kainos sudedamosios dalys, pasiūlyme nurodyti subrangovai , taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei.  Perkančioji organizacija gali kreiptis į rangovą  prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą.

- 4.12. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu dalyviams, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti rangovo  perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai nurodė kaip konfidencialią.

4.13. Rangovas paruošia išplėstinę detalią lokalinę sąmatą išorės sienų šiltinimo paprastojo remonto darbams. Lokalinė sąmata turi būti parengta vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ 6 priedo 5 lentelė ( turi atsispindėti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo kodai, darbo užmokesčio, mechanizmų kainos ir kt.)Tiekėjo pateiktose sąmatose turi būti įvertinti visi darbų bei medžiagų kiekių žiniaraščiuose ir techniniame projekte nurodyti darbai, atsižvelgiant į numatytą šių darbų atlikimo technologiją. Skaičiuojant pasiūlymus tiekėjai turi vadovautis vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, įregistruotomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Lokalinė sąmata po vokų plėšimo bus derinama su Kauno miesto savivaldybės administracijos  Aprūpinimo skyriaus Ūkio poskyrio kuruojančiu specialistu

4.14. Perkančioji organizacija neatlygina rangovams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant pasiūlymus.

5. PIRKIMO DOKUMENTŲ    PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- 5.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos rangovų  iniciatyva, jiems kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai  ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjas tik CVP IS priemonėmis gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų ar pataisytų pirkimo dokumentus.

- 5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, komisija savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) konkurso sąlygas.

- 5.3.Lopšelis-darželis „Pagrandukas“, paaiškindamas ar patikslindamas pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti rangovų  anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad rangovas  nesužinotų kitų rangovų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

5.4. Tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktu prašymu papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir rangovo susirašinėjimas yra vykdomas CVP IS sistemoje . Tiesioginį ryšį su rangovais  įgalioti palaikyti

Jūratė Birutienė, direktorės pavaduotoja ūkiui  tel. (8 37) 31 41 80,

mob. 8 683 68641

el. p. darzelis@pagrandukas.kaunas.lm.

6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA

6.1. Vokai su  pasiūlymais  bus atplėšiami adresu: raštvedės kabinetas, lopšelis- darželis ,,Pagrandukas“ V. Krėvės pr.58, Kaunas. Komisijos posėdžio pradžia 2016 m. birželio 10 d. 12.00 val.

6.2. Kadangi pirkimui pasiūlymus leidžiama pateikti vien tik CVP IS priemonėmis, tiekėjų atstovai į vokų plėšimo posėdį nekviečiami, o vokų plėšimo informacija bus skelbtina CVP IS priemonėmis.

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- 7.1. Komisija tikrina rangovo pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu rangovo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo susirašinėjimo priemonėmis prašyti rangovo juos papildyti arba paaiškinti. Jeigu Perkančiosios organizacijos prašymu rangovas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą.

- 7.2. Jeigu pateiktame pasiūlyme komisija randa nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji susirašinėjimo priemonėmis paprašo rangovų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos.

7.3. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, tada lopšelis-darželis „Pagrandukas“ reikalauja, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą raštu. Neįprastai mažos kainos pasiūlymas gali būti atmestas dėl aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės pažeidimų.  Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį ir užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio  įtvirtintomis nuostatomis. Jeigu rangovas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.

- 7.4. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.4.1. rangovas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

7.4.2. rangovas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir , perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;

7.4.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.);

7.4.4. rangovas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.4.5. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

7.4.6. buvo pasiūlytos labai mažos kainos ir perkančiosios organizacijos vertinimu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui ir dalyvis, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

7.5. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos  kriterijų.

8. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

8.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis įrašomas tas pasiūlymas, kuris pateiktas anksčiausiai.

8.2. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam rangovui

susirašinėjimo priemonėmis. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas rangovas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu.

8.3. Jeigu rangovas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį rangovui, kurio pasiūlymas pagal pasiūlymų eilę yra pirmas po rangovo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

8.4. Pirkimo sutarties sudarymui atidėjimo terminas nebus taikomas.

9. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Rangovas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų  turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo Viešųjų pirkimų įstatymo  nustatyta tvarka pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų.

9.2. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas.

9.3. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas rangovų pretenzijas, kurios yra pateiktos iki sutarties pasirašymo.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Konkursą laimėjęs rangovas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

10.2.. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam rangovui, kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu.

10.3. Sudaroma sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas.

10.4. Darbai turi būti atlikti iki 2016 m rugpjūčio 31 d. nuo sutarties pasirašymo dienos.

10.5. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

10.6. Garantinį laikotarpį nustato užsakovo ir rangovo sutartis. Garantinis laikotarpis negali būti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymais.

Komisijos pirmininkė

Direktorės pavaduotoja ūkiui                                                           Jūratė Birutienė

Mažos vertės pirkimo sąlygų

1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kauno lopšeliui-darželiui ,,Pagrandukas“

PASIŪLYMAS

DĖL  IŠORĖS SIENŲ ŠILTINIMO PAPRASTOJO REMONTO  darbų PIRKIMO

________________

(data)

________________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Užtikrinu, kad darbų atlikimo technologijos ir medžiagų tinkamumas numatomiems darbams atlikti

atitinka perkančiosios organizacijos nuorodas, pateiktas pirkimo dokumentuose.

Siūlomi darbai  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma, kad šiuos darbus konkursą laimėjęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

_________________________                            _____________                                                     ________________

(tiekėjo  arba jo įgalioto                                             (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

asmens pareigų pavadinimas)

Mažos vertės pirkimo sąlygų

2 priedas

Mes siūlome  darbus pagal mūsų pateiktą detalią lokalinę sąmatą:

LOKALINĖ SĄMATA

Lokalinė sąmata turi būti parengta vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ 6 priedo 5 lentelė ( turi atsispindėti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo kodai, darbo užmokesčio, mechanizmų kainos ir kt.)Tiekėjo pateiktose sąmatose turi būti įvertinti visi darbų bei medžiagų kiekių žiniaraščiuose ir techniniame projekte nurodyti darbai, atsižvelgiant į numatytą šių darbų atlikimo technologiją. Skaičiuojant pasiūlymus tiekėjai turi vadovautis vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, įregistruotomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Pastaba: Tiekėjas paruošia detalią lokalinę sąmatą išorės sienų šiltinimo paprastojo remonto darbams, kuri po vokų plėšimo bus derinama su Kauno miesto savivaldybės administracijos  Aprūpinimo skyriaus Ūkio poskyrio kuruojančiu specialistu.

Mažos vertės pirkimo sąlygų

3 priedas

DARBŲ(PREKIŲ, PASLAUGŲ) viešojo pirkimo–pardavimo SUTARTIS nr.

_____ m. _____mėn.__  d.  Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“, juridinio asmens kodas 191636062, kurio registruota buveinė yra V.Krėvės pr. 58, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktorės Vidos Bakutienės , veikiančios pagal Nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir _____________________________________________________, juridinio asmens kodas __________, kurio registruota buveinė yra _______________________________., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Aurimo Barkausko, veikiančio (-ios) pagal Įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Bendrosios SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus Darbus(prekes, paslaugas) iš Tiekėjo.

1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamus Darbus (prekes, paslaugas), įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, vykdanti Darbus(parduodanti prekes, teikianti paslaugas) pagal šią Sutartį.

1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Tiekėjo teisės ir pareigos

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. atlikti Darbus (teikti paslaugas, tiekti prekes) Pirkėjui pagal Sutartį ir Pirkėjo pateiktus užsakymus už Darbų (paslaugų, prekių) kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų (paslaugų, prekių) atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

3.1.2. nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui užbaigti Darbų atlikimą (prekių tiekimą, paslaugų teikimą) nustatytais terminais;

3.1.3. po Darbų (paslaugų, prekių) įvykdymo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į Darbų (paslaugų, prekių) atlikimo rezultatą, jeigu toks sukuriamas;

3.1.4. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

3.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamų Darbų (paslaugų) įvykdymo aktą, nurodant, kokie Darbai (paslaugos) buvo atlikti, išskiriant konkrečias Darbų (paslaugų) kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su Darbų (paslaugų)atlikimu susijusią informaciją apie patirtas išlaidas ir t. t.; Prekėms teikti sąskaitą-faktūrą;

3.1.6. nenaudoti Pirkėjo Darbų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

3.1.7. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint atlikti Darbus (paslaugas), tiekti prekes;

3.1.8. Pirkėjui raštu paprašius grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Tiekėjas turi teisę gauti Darbų (paslaugų, prekių)kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

3.3. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Darbams (paslaugoms) vykdyti, tiekti prekes.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja mokėti Sutarties kainą už tinkamai atliktus Darbus (paslaugas, prekes)pagal šios Sutarties sąlygas.

4.3. Pirkėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Darbų (paslaugų, prekių) kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Darbų (paslaugų) vykdymu, prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

5.2.2. aprūpinimo įrankiais, reikalingais Darbams (paslaugoms) atlikti, išlaidas.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

6.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

6.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

7. Šalių pareiškimai ir garantijos

7.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

7.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

7.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams(paslaugoms, prekėms) teikti;

7.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

7.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

8. Konfidencialumo įsipareigojimai

8.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Darbų(paslaugų, prekių tiekimo) atlikimo terminus.

9. Darbo valandos ir atostogos

9.1. Tiekėjo darbuotojų, kurie atlieka Darbus (paslaugas, prekes), darbo dienos ir valandos vykdant Sutartį yra derinamos su Pirkėju ir nustatomos pagal Tiekėjo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus bei pagal Darbų (paslaugų, tiekimo) specifiką.

10. Sutarties galiojimas

10.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

10.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

11. Sutarties pakeitimai

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

12. Sutarties pažeidimas

12.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

12.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

12.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

12.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

12.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius;

12.2.4. nutraukti Sutartį;

12.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

13. Sutarties vykdymo sustabdymas

13.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę sustabdyti Darbų (prekių, paslaugų) ar kurios nors jų dalies teikimą.

13.2. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

13.3. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

14. Sutarties nutraukimas

14.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

14.2. Sutartis nutrūksta įvykdžius įsipareigojimus arba nurodytu specialiosiose sąlygose terminu.

15. Ginčų nagrinėjimo tvarka

15.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

15.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

16. Baigiamosios nuostatos						                                                                                           17.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

16.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

16.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

16.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.						                                       II. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra  ______________________________________________________________________________. Teikiamų Darbų(paslaugų, prekių) techninė specifikacija, apimtys ir garantinis laikotarpis pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1.

1.2. Darbai(paslaugos, prekės) turi būti atlikti Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ teritorijoje.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma laikotarpiui______________________, jo trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos.

2.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo _______________________ ir galioja,  kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.3. Esant nenumatytoms aplinkybėms Sutarties vykdymo terminas, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęsiamas, ta pačia Paslaugų apimtimi, kaina ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina- numatomų atlikti darbų (paslaugų, įsigyti prekių) kaina pagal numatomų atlikti darbų aktą (sąskaitas faktūras).

| Bendra Sutarties kaina su PVM | suma žodžiu |
| --- | --- |
| Objekto pavadinimas, adresas | Atliekami darbai | Pagrindas |  |  |  |
| Kauno lopšelis – darželis „Pagrandukas“ (V. Krėvės pr. 58, Kaunas) | įvardijama konkrečiai |  |  |  |  |

3.2. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.2.1. Pirkėjas už atliktus Darbus Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. __________________________

Bankas ______________________, banko kodas______________

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

3.2.2. Pirkėjas atsiskaito Tiekėjui už atlikus darbus (darbų atlikimo aktas), paslaugas pagal pateiktą  PVM sąskaitą – faktūrą per 90, prekes- 45 kalendorines dienas.

3.3. Sutartyje numatyta Darbų /Paslaugų/ Prekių kaina / įkainis negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4. Šalių  įsipareigojimai ir atsakomybė

4.1.TIEKĖJAS įsipareigoja:

4.2. PIRKĖJAS įsipareigoja:

5. Kitos nuostatos

5.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų  nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų  nuostatoms.

5.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-76 „Dėl Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo“ (www.lrs.lt, www.vpt.lt).

5.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

5.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

Pirkėjo vardu			                                                                 Tiekėjo vardu

Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“

V.Krėvės pr. 58, LT-50459 Kaunas

įm. kodas 191636062

PVM kodas- 							                                                                                             .a/s.LT764010042500050436

AB DNB  banko Kauno skyrius

banko kodas 40100

tel./faks. (8 37) 314202

el.p. el. p.darzelis@pagrandukas.kaunas.lm.lt

___________________                                                                                                      ___________________

(parašas)				                                    (parašas)

A.V.